## Slide 1: Elastyczny rynek energii - Sytuacja na rynku elektroenergetycznym i Spółdzielnie Energetyczne bez możliwości sprzedaży nadwyżek na tym rynku.
Paulina Sakwa
Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej

## Slide 2
Bio
Paulina Sakwa – Prezes Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej aktywnie promującego społeczności energetyczne, prowadzącego działania edukacyjne i działalność w zakresie doradztwa energetycznego, źródeł OZE i zakładaniu spółdzielni energetycznych. Dyrektor Zarządzający Klastra Świdnica Energia Odnawialna. Zawodowo również architektka, obecnie związana przede wszystkim z inwestycjami w odnawialne źródła energii w społecznościach energetycznych i optymalizacją energetyczną obiektów budowlanych

## Slide 3
Plan prezentacji
Kontekst techniczno-ekonomiczny transformacji energetycznej
Wpływ PV na rynek energii
Zasoby elastyczności
Społeczności energetyczne i autokonsumpcja
Wirtualna elektrownia – OZE+ BESS + EMS niezbędne trio w transformacji energetycznej

## Slide 4
KONTEKST TECHNICZNO-EKONOMICZNY TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

## Slide 5: Co to jest Krajowy System Elektroenergetyczny KSE?
KSE to infrastruktura elektroenergetyczna (przesyłowa i dystrybucyjna) oraz przyłączone do nich urządzenia odbiorcze i instalacje wytwórcze.
KSE to nie tylko sieci
KSE to również urządzenia odbiorcze
KSE to coraz większa moc źródeł OZE pogodowo zależnych
Zgodnie z prawami fizyki produkcja energii powinna być dostosowana do zużycia w danej chwili
Blackout może być spowodowany niedoborem lub nadwyżką energii w systemie.

## Slide 6: Zapotrzebowanie na moc w KSE
Zapotrzebowanie szczytowe w okresie letnim to 22 GW i 16 GW (week).
Zapotrzebowanie szczytowe w okresie zimowym to 28 GW i 22 GW (week).
Według PSE minimalna moc generacji JWCD cieplnych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy KSE to ok. 8 GW.
Wykres – raport PSE z 2024 r., dzień maksymalnego i minimalnego zapotrzebowania KSE

## Slide 7: Struktura generacji – minimalne zapotrzebowanie
01.04.2024 r. – minimalne zapotrzebowanie, wykres dobowy zapotrzebowania i sposób jego pokrycia – raport PSE za 2024 r.
Szczyt – 16,14 GW

## Slide 8: Struktura generacji – maksymalne zapotrzebowanie
09.01.2024 r. – maksymalne zapotrzebowanie, wykres dobowy zapotrzebowania i sposób jego pokrycia – raport PSE za 2024 r.
Szczyt – 28,49 GW

## Slide 9: Moce źródeł OZE w KSE
W KSE zainstalowano ok. 23 GW mocy PV i 10 GW mocy WIND. (stan na 30.06.2025)
PV i WIND są to źródła pogodowo zależne.
23 GW + 10 GW = 33 GW
źródła pogodowo zależne OZE
Możliwości systemu:
KSE może przyjąć w okresie letnim od 8 do 14 GW
KSE może przyjąć w okresie zimowym od 14 do 20 GW

## Slide 10: Zapotrzebowanie vs cena
Niedobór energii – wysoka cena energii, import, rynek bilansujący
Nadmiar energii – niska (ujemna) cena energii, redysponowania nierynkowe
Wykresy z dn. 25.09.2025 (środa)

## Slide 11: Bilansowanie sieci
25.09.2025 (czwartek) – wykres poziomu niezbilansowania sieci (saldo)
Znacznie większa generacja niż zużycie do 19
Po 19:00 szczyt wieczorny – niedobór energii w sieci

## Slide 12: Mapa KSE – pse.pl

## Slide 13: Zarządzanie pracą sieci – poziom centralny
Nierynkowe redysponowanie pracą źródeł wytwórczych
Import/eksport energii od krajów sąsiednich
Zarządzanie popytem (podmioty zgłaszają gotowość do redukcji mocy na żądanie)
Przywołanie jednostek wytwórczych w dysponowaniu operatora
Generacja wymuszona przez elektrociepłownie
Praca w przeciążeniu wybranych jednostek
Przywołanie rynku mocy

## Slide 14: Godziny szczytu – pse.pl
WYMAGANE OGRANICZANIE

## Slide 15: Wpływ OZE na ceny energii
Źródła pogodowo zależne PV i WIL mają duży wpływ na cenotwórstwo rynku energii.
W okresach dużej generacji PV i WIL oraz małego zapotrzebowania KSE ceny są niskie lub ujemne.
W okresach braku generacji PV i WIL oraz dużego zapotrzebowania KSE ceny energii są wysokie.
Przykładowe 24 h– zależność prognozy generacji OZE od fixingu na RDN, dane od spółki obrotu

## Slide 16: Wpływ OZE na ceny energii
Zmiana „typowego” kształtu wykresu godzinowego średniej ceny za EE na przestrzeni lat 2016 - 2023

## Slide 17: Zmiany strukturalne cen energii
Czerwiec w roku | Średnia cena RDN (PLN/MWh) | Źródło
2022 | 884,68 | Raporty TGE
2023 | 550,93 | Raporty TGE
2024 | 496,88 | Raporty TGE
2025 | 350,58 | Raporty TGE
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Średnia cena RDN (PLN/MWh) | 884.68 | 550.93 | 496.88 | 350.58
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Średnia cena dystrybucji (PLN/MWh) | 293 | 423 | 459 | 463
Rozwój OZE powoduje spadek średniej ceny za EE, ale duże koszty bilansowania systemu, powodują wzrost opłat dystrybucyjnych

## Slide 18: www.tge.pl

## Slide 19: Ceny ujemne
Sierpień 2024
Średnia cena: 414,75 zł/MWh
64 godzin z cenami ujemnymi
Cena min: – 619,20 zł/MWh
Cena max: + 1 936,09 zł/MWh
KWIECIEŃ 2025 – 79 godzin

## Slide 20: Ceny ujemne rok 2024
Miesiąc | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik
Średnia cena | 323,07 | 341,52 | 358,93 | 452,10 | 425,86 | 414,75 | 403,03 | 450,54
Ilość godzin cen ujemnych | 5 | 27 | 50 | 53 | 51 | 64 | 32 | 11
Cena minimalna | -86,06 | - 81,00 | - 155,00 | - 609,20 | - 741,7 | - 619,20 | -175,49 | -37,01
Cena maksymalna | + 599,00 | + 709,51 | + 647,84 | + 1 592,60 | + 2 251,82 | + 1 936,09 | + 2 020,02 | + 1 407,56

## Slide 21: Ceny ujemne rok 2025
Miesiąc | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień
Średnia cena | 500,10 | 568,46 | 406,96 | 357,23 | 416,28 | 350,58 | 445,99 | 387,27
Ilość godzin cen ujemnych | 20 | 0 | 6 | 79 | 18 | 33 | 9 | 37
Cena minimalna | - 265 | + 57,8 | - 429 | - 350 | - 400 | - 528 | - 5,2 | - 360
Cena maksymalna | + 860,30 | + 1203 | + 1175 | + 1050 | + 1100 | + 1870 | + 1735 | + 1270

## Slide 22: Ceny energii na rynku SPOT

## Slide 23: Nowy rynek energii – jak się odnaleźć?
Co robić z fotowoltaiką, jaka jest rola fotowoltaiki, czy warto?
Co z magazynami energii, jak je dobierać, jak wykorzystać potencjał?
Jakie modele zakupu i rozliczeń energii, taryfa dynamiczna?
?

## Slide 24: Modele zakupu energii
Zakup z umowy kompleksowej
Grupa zakupowa
stała cena
cena dynamiczna
Zakup energii w transzach
Społeczności energetyczne

## Slide 25: Społeczności energetyczne
1
OSE
3
Klastry Energii
SE -> zakaz sprzedaży energii „na zewnątrz”
Funkcjonuje rynek wewnętrzny
2
Spółdzielnie Energetyczne

## Slide 26: Zasób elastyczności
Zmiana paradygmatu roli elektrowni PV
Instalacja fotowoltaiczna
Magazyn energii
Zużycie energii
System teleinformatyczny
Model rozliczeń energii
Na obecnym etapie transformacji rynku energii w Polsce, instalacja fotowoltaiczna (PV) sama w sobie nie jest już wystarczającym rozwiązaniem.

## Slide 27: Bilansowanie energii - autokonsumpcja
Bilansowanie energii społeczności energetycznych leży u podstaw ich funkcjonowania
Zapewnienie równowagi podaży i popytu
Rzeczywiste (kwadransowe lub godzinowe) równoważenie produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną, w oparciu o lokalne źródła wytwarzania energii elektrycznej (lub cieplnej) w obrębie tej samej sieci dystrybucyjnej 110 kV.
SIEĆ ≠ MAGAZYN

## Slide 28: Bilansowanie KSE- poziom lokalny
Sterowalne źródła wytwórcze:
Kogeneracja gazowa
Agregaty prądotwórcze
Biogazownie szczytowe
Elektrownie szczytowo-pompowe (do czasu „rozładowania”)
Elektrownie hybrydowe OZE + BESS
ALE TEŻ:
Elastyczność energetyczna, lokalne bilansowanie
Zarządzanie zużyciem

## Slide 29: Elastyczność energetyczna
Trendy:
Zachęty do magazynowania energii oraz auto-konsumpcji energii wytwarzanej lokalnie
Zachęty do obszarowego bilansowania systemów energetycznych i ciepłowniczych
Rynek:
Rynki lokalne energii (społeczności energetyczne)
Systemy zarządzania energią (EMS) na poziomie lokalnym i regionalnym

## Slide 30: Usługi elastyczności
Rodzaj usługi | Opis | Przykład
Redukcja zapotrzebowania (DSR) | Tymczasowe zmniejszenie poboru energii | Zakład produkcyjny zatrzymuje linię na 1h
Przesunięcie zapotrzebowania | Przesunięcie zużycia w czasie | System HVAC w galerii uruchamiany w południe
Zwiększenie poboru | Pochłanianie nadmiaru energii z sieci | Ładowanie EV podczas nadprodukcji PV
Magazynowanie | Magazyny energii oddają energię do sieci lub ją pobierają | Bateria w domu ładuje się, gdy energia jest tania

## Slide 31: Elastyczność energetyczna

## Slide 32: Wirtualna elektrownia
Wirtualna elektrownia to zintegrowany system zarządzania rozproszonymi źródłami energii, odbiornikami, magazynami i zasobami elastyczności, który funkcjonuje jak jeden scentralizowany uczestnik rynku energii. Kluczowym aspektem jest fakt, że nie jest to fizyczna elektrownia, lecz platforma IT, która koordynuje wiele rozproszonych jednostek wytwórczych i odbiorczych.
Jak działa?
Zbieranie danych z urządzeń (produkcja, zużycie, stan magazynów),
Agregacja zasobów – tworzenie „wspólnej mocy” z wielu małych źródeł,
Analiza i optymalizacja – na podstawie cen energii, zapotrzebowania, warunków pogodowych,
Sterowanie w czasie rzeczywistym – automatyczne włączanie/wyłączanie jednostek,
Handel na rynkach energii – oferowanie mocy VPP jako jednej jednostki w systemie (np. na rynku bilansującym, rezerwach mocy, rynku dnia następnego).

## Slide 33: Dziękuję za uwagę. Paulina Sakwa T: 578 302 402 mail: ps@entropia.energy